# 意大利NICE车库门使用说明

尊敬的用户，您好

感谢您使用意大利NICEspdo6000型系列自动车库门系统，为了方便您的使用，更好的延长系统的使用寿命，请在使用过程中，参照操作说明：

重要提示：车库门应尽量避免使用手动模式，以保护电机的传动系统。

一  使用自动开启方式

- 在使用遥控器开、关门时，您的遥控器属于单键循环功能（即开——停——关——停）。使用时，您只需按下遥控器按钮一秒钟，门即开始动作，直到它检测到限位或您再次按遥控按扭（系统收到下一脉冲信号）后，系统停止动作。关门时操作相同。

- 使用墙面按钮开关：

在您的车库内墙壁上都装有手动复位开关，使用时只需按下按钮，门体开始开或关，需要停止时再次按下开关，门体将停在您需要开启或关闭的高度。

二 手动方式（在停电或电机出现故障时使用）：

当停电或机器出现故障，可以依照下图所示向下拉开手动离合拉绳。 拉下离合器后，您可以手动拉起大门。

恢复供电后，车库门的第一次运行默认为“开门”，您只需将门推到半开位置，通过遥控器或墙壁按钮，让电机运行，门可以自动与离合器挂上，恢复到正常状态。

注：在使用手动拉下绳索时听到‘咔’的一声后请不要松手，同时抬动门体向上几公分后松开绳索，即变为手动模式，推门时要匀速开启或关闭，千万不要用力推拉，以免对平衡系统和电机造成不必要的损伤，从而影响您的正常使用。

三 门体的保养及维护

1.每套车库门的门板均有塑料膜保护，请在您装修完毕后尽快撕下保护层，以免时间久了保护膜附着在门体表面而难以清除，影响门体的美观。

2．在清洗车库时，请不要用化学清洁剂，以免门板褪色，影响美观，只需用半干的抹布镲干净即可。

3.在装修完成后，可以在轨道和滑轮内加注润滑油，起到润滑和防腐作用。

四 小故障的排除

1.遥控器电池

NICE遥控器电池正常使用一年左右，遥控有效距离为15米到30米左右，当您感觉遥控距离越来越近时。说明您的遥控器电池电量不足，那么您就需要更换遥控器电池。具体操作请参照遥控器盒内说明书。

2.如果您装有红外保护装置时，请不要在红外中间搁置物品，因为红外探测到障碍物时，门是无法关闭的。

3.如果您使用遥控及手动按钮均无开关门信号时，您可以确认是否有电（在门机的白盖里有一个红色指示灯是否在闪烁）也可打开手动离合，使用手动方式运行一下，感觉一下门体是不是有受阻或卡住现象。以便更加准确拨打维修电话.

4.在门体两侧有钢丝绳。发现钢丝绳脱离或断裂以后请立即停止开-关门动作，也不要自行处理，以免发生危险。

5.手动开关属于复位开关，每次按下后确认是否已弹回，如手动开关不能弹回时遥控器也将不起作用。

以上五种可能存在的现象，不能自行解决的请您及时与我公司专业技术人员联系。

再次感谢您对我们产品的信赖，对我们工作的支持。我们也将以热忱的态度为您提供最优质的服务。

报修电话：13701278608