Road200

| 索引： | 页码： |
| --- | --- |
| 1．警告 3 | 7.附加信息 12 |
|  | 7.1.编程按钮 12 |
| 2．产品描述及应用 3 | 7.2.编程 13 |
| 2.1.应用范围 4 | 7.2.1.一级编程功能（开-关功能） 13 |
| 2.2.典型系统 4 | 7.2.2.一级编程（开-关功能） 13 |
| 2.3.接线图 4 | 7.2.3.二级编程功能（调整参数） 13 |
|  | 7.2.4.二级编程（调整参数） 14 |
| 3．安装 5 | 7.2.5.一级编程示例（开-关功能） 14 |
| 3.1.预测试 5 | 7.2.6.二级编程示例（调整参数） 15 |
| 3.2.安装齿轮 5 | 7.3.添加或移除设备 15 |
| 3.3.各种设备安装 6 | 7.3.1.停止输入 15 |
| 3.4.电气接线 7 | 7.3.2.光感器 16 |
| 3.5.电气接线说明 8 | 7.4.特殊功能 16 |
|  | 7.4.1.常开功能 16 |
| 4．最后检查 8 | 7.4.2.强制运行 16 |
| 4.1.选择方向 8 | 7.5 连接其他设备 17 |
| 4.2. 电源线连接 8 | 7.6 疑难解答 17 |
| 4.3.识别门长 9 | 7.7 故障指南和诊断 17 |
| 4.4.检查门的运行 9 | 7.7.1 闪灯信号 17 |
| 4.5.预置功能 9 | 7.7.2 控灯信号 18 |
| 4.6.无线接收 9 | 7.8 附件 18 |
| 4.7.无线发送记忆 10 |  |
| 4.7.1.记忆模式 Ⅰ 10 | 8.技术参数 19 |
| 4.7.2.记忆模式 Ⅱ 10 |  |
| 4.7.3.“遥控”记忆 11 | ROAD电机的用户使用说明和注意事项 21 |
| 4.7.4.取消无线发送 11 |  |
| 5.测试和调试 11 |  |
| 5.1.测试 11 |  |
| 5.2.调试 12 |  |
| 6.维修及处理 12 |  |
| 6.1.维修 12 |  |
| 6.2.处理 12 |  |

1）警告

| 本手册包含与安全相关的重要信息; 开始安装所有部件之前，请通读本手册中的所有内容。 请妥善保管本手册，以备将来使用。考虑到ROAD200系列产品在安装和运行过程中，可能会出现的意外，为最大程度确保安全，安装过程必须严格执行当前相关法律、标准和规程。本章只给出了警告的大体介绍，如果要了解警告的一些细节，请参见3.1节“预检查”和第五章“测试和试运行” | • 不能擅自对任何部件加以修改，除非手册中有所提及。否则，此类操作可能导致设备故障。由于修改产品所导致的损坏，NICE 不承担任何责任。 • 不能擅自对任何部件加以修改，除非手册中有所提及。否则，此类操作可能导致设备故障。由于修改产品所导致的损坏，NICE 不承担任何责任。 • 安装和使用中, 应避免固体和液体渗入控制器和其它装置里。必要时，可以联系NICE 客户服务部门；ROAD200在以上条件下运行，可能会发生危险。 |
| --- | --- |
| 根据欧洲最新的法律，自动门产品的生产必须符合指令98/37/CE（机械指令）中的相关条款。具体来说，就是要符合条款：EN 13241-1（协调标准），EN 12445，EN 12453和EN 12635，这些条款在一定程度上，能够确保产品的一致性。 欲了解更多产品信息、风险分析以及技术文档等相关信息，请登录网站www.niceforyou.com.cn。 | • 自动门系统使用前，必须如 “测试和试运行”中所述进行测试。 • ROAD200的包装材料必须按照当地的法律法规加以处理。 • 如果本手册中所提供的信息不足以解决所发生的故障， 请联系NICE 客户服务部门。 |
| 本手册专为具相应资质的安装人员编写，除附加的“用户使用手册”适用于最终用户，其余内容都只针对安装人员。本手册中述及的所有内容，均可认为与最终用户无关！ | • 如果开关跳闸或者保险丝熔断，请在重合开关或更换保险丝之前，确认并消除故障。 |
| • 任何使用或操作ROAD200是没有明文规定的,不正确的使用可能会造成人身伤害和设备损坏。 • 针对ROAD200特定的应用需求和可能出现的危险状况，检查是否需要安装其它附加装置。必须考虑如下危险情况：冲击、挤压、剪切、拖曳以及其它可能出现的情况。 | • 若要打开ROAD200外罩，并接触接线端子，请提前切断电源。如果不能识别切断电源的开关，请在上面张贴：“注意: 设备维护中”的标识。 |

2）产品介绍及应用

ROAD200是一款滑动门开门电机，主要用于住宅方面.它有一个电子控制单元和接收无线电控制设备. ROASD200运行时需要使用电源。在电源发生故障的情况下，可以用特制钥匙释放电机，切换到手动运行状态。

2.1) 应用范围

第八章“技术特性”中所提供的参数，可以用来确定ROAD200系列产品是否适合预期的应用。

一般来说，ROAD200电机适用于特定的滑动门，最长可达5米宽，最重可达200公斤，列于表1和2中。

页边的长短,能够确定双方最高循环次数每小时连续周期,而重量使得它有可能确定减少的百分比周期和容许的最高车速.举例说,如果页边3.8米长,将可能有15周期/小时,并连续10 周期.但是,如果页边重达170公斤,他们必须降低至百分之七十,导致11个周期/小时及约7连续周期。

控制单元有一个限制装置用来防止风险，基于电机可能出现负载或超过使用期限的情况，该装置将会在超出最终限额的情况下启动。

2.2）典型系统

图1显示的是典型ROAD200自动化系统。

1 钥匙开关

2 主固定保护边（可选）

3 光感器

4 主要动力

5 开启限位支架

6 机架式

7 副固定保护边（可选）

8 闪灯内置天线

9 ROAD200

10 关闭限位支架

11 无线电发射机

2.3）布线表

图2表示出典型系统中各设备的接线，表3所示为电线的特性。

必须使用正确的电线类型；例如，室内应用时，建议使用H03VV-F型电缆；而H07RN-F型电缆适合用于户外。

布线表

| 连接 | 电缆类型 | 允许的最大长度 |
| --- | --- | --- |
| A：电源线 | 1根 3×1.5m㎡电缆 | 30m（注释1） |
| B：闪灯内置天线 | 1根2×0.5m㎡电缆 1根RG58屏蔽线 | 20m 20m(建议小于5m) |
| C：光感器 | 一根2×0.25 m㎡输出电缆 一根4×0.25 m㎡接收电缆 | 30m 30m |
| D：钥匙开关 | 两根2×0.5 m㎡电缆（注释2） | 50m |
| E：固定保护边 | 一根2×0.5 m㎡电缆（注释3） | 30m |
| F：移动保护边 | 一根2×0.5 m㎡电缆（注释3） | 30m（注释4） |

注释1：假如有更大规格的电缆（如3x2.5mm2）和一个靠近自动设备的安全接地系统，可以使用比30米更长的电源线。

注释2：单根4x0.5mm2 可以用以替代两根2x0.5mm2 电缆。

注释3：对于有多个保护边的情况，请参考“7.3.1停止命令输入”。连接类型请咨询相关设备制造商。

注释4：必须使用特殊的装置来连接滑动门和移动保护边，使门在移动时，线路不受影响。

3）安装

ROAD200的安装必须由具备相应资质的安装人员进行。同时，必须符合当前的法律、标准和规程，以及本手册中所提供的说明和指导。

3.1) 预检查

进行ROAD200的安装之前，必须：

• 根据现行的标准，检查并确认所有的材料状况良好，并适合安装。

• 确认门体结构适合自动门的安装。

• 确认门页的重量和尺寸，符合章节“2.1 应用范围”中的明确规定。

• 检查静摩擦力（使门页启动运行的力量）小于“最大转矩”的一半，并且动摩擦力（使门页保持运行的力）要小于“额定转矩”的一半。把上述结果与章节8 “技术参数”中的数值相比较。制造商建议受力应留有50％的裕量，以防止不利气候条件下，摩擦力增加的实际情况。

• 确认门页在打开和关闭的行程中，不会有摩擦力突然增大的点。

• 确保不会有门体出轨的危险。

• 确认机械限位牢固可靠，并且即使在门页强力撞击机械限位时也不会有变形危险。

• 确认门是完全平衡的，当被放置在任意位置都不能自行移动。

• 确认电机安装固定位置没有被水淹的危险。必要时电机安装位置离开地面。

• 确保安装区域能够安全、方便地释放电机。

• 确认各个装置的安装位置都能保护器件免受碰撞，并且所在的安装面要牢固可靠。

• 不要把任何部件置于水或其它液体中。

• 确保ROAD200远离热源、明火、酸性、碱性或爆燃性环境中。这些情况会造成ROAD200设备故障或损坏

• 若自动门上还有小门，须确保它不会阻碍自动门的正常运行。必要时，还可以安装配套的互锁系统。

• 仅将控制装置与配备有安全接地系统的电源线相连。

• 为保护电源线，必须采用合适的热磁差动开关。

• 电源线与电气干线之间必须装有断路装置（触点间距至少3.5mm) 或能起相同作用的系统，比如插座和相应的插头。如果断路装置的安装位置远离自动系统，则必须有闭锁装置来防止无意的或未经许可的连接。

3.2) 安装电机

开门电机必须用合适的方法直接固定在现存的安装表面上，比如膨胀螺丝。或者，按以下方法紧固电机。安装人员必须：

1. 挖出一个合适尺寸（参考图3）的基孔。

2. 准备一个或数个用于电气连接的导管，如图4所示。

3. 在底板上装两个地锚，并在上和下各装一个螺母。底板下面的螺母必须拧至螺纹底部，使螺纹部分穿高出底板大约25到35毫米。如图5所示。

4. 浇水泥, 并在水泥凝固之前固定底板，位置如图3所示。保证底板与门页平行且完全水平（如图6）。等待水泥完全凝固。

5. 拿掉底板上的两个螺母，然后把电机放在上面。确保电机与门页完全平行。拧上螺母和垫片，如图7所示。

如果齿条已经装好，固定电机时使用可调的定位销，如图8所示。这样可以将ROAD200的齿轮调至合适的高度，与齿条间保留1～2毫米的间隙。如果齿条还没有装，安装人员就必须按以下方法固定齿条：

6. 如“ROAD200电机用户使用说明和注意事项”中“释放和手动移动”所示释放电机。

7. 将门完全打开，然后把第一段齿条放在齿轮上。检查齿条的前端是否与门页前端对齐，如图9所示。在齿条和齿轮之间保留1～2毫米的间隙，然后用合适的方法将齿条固定在门页上。

为防止门重影响电机，在齿条和齿轮之间保留1～2mm的间隙是非常重要的，如图10所示。

8. 滑动门页, 以齿轮作为紧固齿条其它部件的基准点。

9. 切掉多余的齿条。

10. 开关门几次确保齿条和齿轮已经对准，偏差在5mm以 下。此外，检查沿整个长度方向齿轮和齿条之间有1到2毫米的间隙。

11. 拧紧电机的固定螺母，确保电机紧固在地面上。如图11所示盖上保护盖。

12. 用合适的销钉，将开启和关闭限位支架固定在齿条上，如图12所示。手动移动门页到开启位置，并且跟机械限位保持最少2-3cm的距离。

13. 如“ROAD200电机用户使用说明和注意事项”中“释放和手动移动”所示锁住电机。

3.3）安装各种设备

如果需要安装其他设备,请按照相应说明书中所提供的方法安装。相关部分请查看章节“3.5 电气连接说明”。

图1表示能够连接到ROAD200上的设备。

3.4) 电气接线

只有断开系统电源以后才能进行电气接线，并且还要断开蓄电池。

1. 拿掉保护盖就可以看到ROAD200的电气控制部分。先拧掉侧面的螺丝，然后向上提起保护盖。

2. 拿掉橡胶膜，然后将所有的接线穿过穿线孔，除了必需的长度，再多留20～30cm。参考图2和表3。

3. 用扎带把电机里的电线都捆在一起。把扎带放在穿线孔下面。在橡胶膜上剪一个孔，孔径稍小于扎在一起的电线直径。然后将电线从橡胶膜上的孔里穿出来，移到扎带的位置。再把橡胶膜放回穿线孔中。在橡胶膜上面紧挨着橡胶膜的位置，再打一个扎带。

4. 将电源线接在相应的端子上，如图13所示。用第一个扎带和其它的电线捆在一起。

5. 根据图15连接其他电线。接线端子可以拔出，使接线更轻松。

6. 接线完成后，用第二个扎带将所有的电线捆在一起。天线的接线也必须和其它的电线捆在一起，如图14所示。

3.5）电气接线介绍

以下对电器接线的简要介绍。详细信息请参照“7.3添加和移除设备”。

| 接端 | 功能 | 介绍 |
| --- | --- | --- |
|  | 天线 | 天线，接收器天线的信号输入端（天线内置在闪灯LUCYB里） |
| 1-2 | 逐步 | 逐步命令输入，能连接正常开启配置 |
| 3-4 | 关闭 | 停止命令输入端，中断或最终停止运行。“常闭”“常开”或恒定电阻连接的设备都可以通过特定的步骤连接到这个输入端上。更多详细信息请参考“7.3.1停止输入” |
| 1-5 | 光感器 | 安全输入配置，可以连接“常闭”设备。更多详细信息请参考“7.3.2光感器” |
| 4-6 | Phototest | 所有安全装置必须使用一种连接方式。“TX”输出器和“RX”接收器彼此分开。 |
| 7-8 | 闪灯 | 在间隔0.5秒闪灯期间，可接 “LUCYB”型设备或类似设备，使用一个12V最大21W的灯泡。 |

4 最后检查和启动

制造商建议，在开始检查之前，将门页放置到大约一半行程的地方，然后启动自动化状态。这么做会确保门在开启和关闭方向上都能够自由运行。

4.1) 选择方向

开门运行方向的选择取决于电机相对于门页的位置。如果门页左移为开门，如图16，选择开关必须拨到左边；相反，如果门页右移为开门，如图18，选择开关必须拨到右边。

4.2) 电源接线

ROAD200的电源接线必须由具有必要资质和经验的人员。完成，必须严格遵守有关法律、规定和标准。

ROAD200通电后，请马上检查下列几项：

1. 确认“OK”LED灯有规律的闪烁，大概一秒一次。

2. 检查电机不控制门体的运动，照明灯需关闭。

如果以上条件都不符合，您应该 马上关掉连接控制器的电源线，并仔细检查电气连接。

请参考7.6章“疑难指南”来获得更多信息，并找出原因。

4.3) 识别门长

控制器必须要识别门长。识别过程中，系统会测量从关门限位开关到开启限位开关间的距离，从而得到门长。测量过程中，电机会自动计算减速点和部分开门位置。

如果不符合上述情况，如果不符合上述状况，请立即断电，并再次仔细检查电气连接。

1. 按住[▲▼]和[Set] 键不放。

2. 大约3秒钟，运行启动，松开按钮。

3. 检查运行是否是开门方向。如果不是，按[Stop] 键，并参考“4.1 选择方向”，然后从第一步开始重新执行。

4.等待控制器完成自我认证过程。。

5.按下[PP]键完成开启运动。

6.再按下PP键完成关闭运动。

如果以上条件都不符合，您必须断开控制器电源并仔细检查电器连接。途中如果L3和L4灯闪烁，表示操作失误。详情请参考7.6章“疑难指南”。

4.4) 检查门的运行

在门长识别完成后，建议进行多次运行，检查门是否能正常运行。

1. 按[PP]键开门。检测门是否均匀开启，运行速度应该没有波动；在距离开启机械限位50到30厘米时，门开始减速直至停住。距离开启机械限位还有2～3厘米时，开启限位开关触发。

2. 按[PP]键关门。检测门是否均匀开启，运行速度应该没有波动；在距离关闭机械限位50到70厘米时，门开始减速直至停住。距离关闭机械限位还有2～3厘米时，关闭限位开关触发。

3. 运行过程中，检查闪灯是否以0.5秒亮0.5秒灭的速度闪烁。

如果在S.C.A.端子上接了开门指示灯，检查闪烁情况：开启时慢闪，关闭时快闪。

4.把门开关几次，确保没有什么位置摩擦力过大，也没有安装或调试中的错误。

5. 检查ROAD200电机、齿条和限位开关托架是否固定牢固，即使在门突然加速或减速时也能保持稳定。

4.5) 预设功能

ROAD200控制器有许多可编程功能。这些功能的初始设置能满足大多数自动化应用的需要。同时，可以通过特定的编程方法随时改变这些功能的设置。请参考7.2章编程。

4.6)无线接收器

ROAD200可以通过与控制器的连接对无线接收进行远程遥控，其无线发射频率为433.93兆赫。

因为编码不同，最多可配备160种控制器。

4.7）控制器存储

模式1：在该模式下，所有的按键执行一个预先设定的命令，即控制器的命令，如图5所示。一个控制器可以用开命令一个单一自动化系统。

模式2：在该模式下，4个可用命令中的每一个命令可以对应每一个按键，如图6所示。

在模式2中，有些按键存储为模式1，其他的可以存储为模式2。

警告：因为存储程序计时（10秒），你必须在操作前阅读下列章节中的说明。

4.7.1）存储模式1

如图9所示：储存模式1

1。按下接收按钮并按住不放（大约4秒）

2．当LED灯闪烁的时候松开按钮

3．在10秒之内，按下遥控器上需要被存储的按键，按住至少3秒。

4．如果存储程序成功，LED灯将闪烁3次。

如果有其他的遥控器需要存储，在接下来的10秒重复第3步。否则存储阶段将中止。

4.7.2）存储模式2

如图10所示：储存模式2

1．按下遥控器上的按纽，如图5，次数对应所需的命令

2．确认LED灯快闪次数和相应命令所要求的次数相同

3．在10秒之内，按下遥控器上需要存储的按键，按住至少3秒。

4.如果存储成功， LED灯将慢慢的闪烁3次。

如果有其他的遥控器需要存储，在接下来的10秒重复第3步。否则存储阶段将中止。

4.7.3)删除存储

一个新的遥控器可以存储在控制器上而无须直接操作上面的按键。您需要有一个“旧”的预存储的可操作的遥控器。“新”的需要存储的遥控器将继承旧的遥控器的特征，即，如果旧的遥控器以模式1存储，新的遥控器也是以模式1存储。

1．在这种情况下，存储过程中，您可以按两个遥控器上的任意按键。如果，另一方面，旧的遥控器以模式2存储，您必须按下旧遥控器上与所需命令对应的按键，和新的遥控器上您需要与命令对应的按键。

1．按下新遥控器上的按键，按住至少5秒，然后释放。

2 按下旧遥控器上的按键，慢慢按3次

3 按下新的遥控器上的按键，慢慢按1次。

此时，新的遥控器将被控制器识别，并且将继承旧遥控器的特征。

4.7.4）删除遥控器

1．按下控制器上按钮，按住不放。

2 等到LED灯闪烁，3秒钟内：

3 按下遥控器上需要被删除的键并且按住至少3秒。

4．如果删除成功， LED灯会快闪5次。

5）测试和试运行

测试是在自动系统安装过程中最重要的阶段，以确保系统最高的安全等级。定期检查时也要进行测试，以检查自动系统中的各种设备是否正常工作。

系统测试必须由具有相关资质并且富有经验的人员进行。测试应根据可能存在的危险进行，并检查系统是否符合现行的规章、法律和标准。特别是要符合标准EN12445中的所有规定，它是自动门系统测试方法的标准。

5.1) 测试

系统中的每一个部件，例如：安全边，红外光感器，紧急停止装置等都要求特定的测试步骤。因此我们建议您根据相关产品说明书进行测试。

测试ROAD200 的步骤如下：

1. 确保已完全遵守本手册和第一章“注意事项”中列出的全部条款。

2. 使用控制或停止装置(数码键盘、钥匙开关或遥控器）测试门的开启、关闭和停止是否正常，并确保门可以向预期的方向运行。

3。逐个检查安全配置（感应器，安全感应边，紧急停止等）是否正常工作。如果“OK”LED灯快速闪烁两次，表示控制器已经检测到故障。

4．检查感应器并确保不干扰其他配置。分别以发送机，接收机及它们的中点为中轴，在高5cm,宽30cm的范围内进行检测，来确保运行正常。最后，检测感应器对控制器的操作指令正常，例如，在关闭的操作下完成该运动。

5. 如果要通过限制冲击力力大小来防止门运行而产生的危险，用户必须根据标准EN 12445测量冲击力。如果通过调节“速度”和控制“电机力量”来减小冲击力，请调节出最优效果。

5.2) 试运行

只有在ROAD200和其他设备的所有的测试步骤都正确完成后才可以进行试运行。不允许进行部分试运行或者在不具备运行条件下启动系统。

1. 为自动系统准备并储存至少10年的技术文档，该文档必须至少包括：系统装配图、电气接线图、危险性分析和解决方案，所有安装设备的制造商合格声明（对于ROAD200电机需要附CE认

证），系统使用说明书和维护计划表的备份。

2. 在门上张贴一个标签，上面至少提供以下信息：自动系统的型号、制造商的名称和地址(负责“试运行”的人)，序列号、生产时间和“CE”标志。

3. 在门附近张贴一个永久性标签或标牌，上面列出释放和手动运行的详细操作步骤。

4. 准备一份自动系统的合格声明并交给用户。

5. 准备一份自动系统的“安装说明和注意事项”并交给用户。

6. 准备一份自动系统的维护计划表并交给用户；表中要提供自动设备维护的相关说明。

7. 在自动系统试运行前书面通知用户可能仍然存在的危险(例如“安装说明和注意事项”中给出的）。

6）维护和处理

这一章介绍如何草拟维护计划表和ROAD200的处理。

6.1) 维护

对自动系统必须进行定期的维护，以保证它的使用寿命。

维护操作必须严格遵守本手册中的安全说明，并根据现行的法律和标准执行。

如果系统中有其它设备不同于ROAD200的，请遵照其相应的维护计划表中提供的说明

进行维护。

- ROAD200初次维护后，每6个月或者最多10，000次运行需要对ROAD200维护一次。

- 断开电源电压和蓄电池（如果有的话）

- 检查自动化系统部件的损坏情况，注意其腐蚀和氧化情况，更换所有达不到标准的配件。

- 检查可移动部件的摩擦损坏情况，如齿轮，齿条和门体上的零部件，如有需要更换它们。

- 重新连接电源线，按照5.1章的规定进行检测。

6.2) 处理

ROAD200由许多不同类型的材料构成，其中某些是可以回收的：钢、铝、塑料、电线；而其它的则必须要进行处理（电池和电路板）。

某些电子部件和电池可能含有污染性物质；不能污染环境。请根据当地现行的规章制度对系统进行回收或处理。

- 断开电压电源和蓄电池（如果有的话）

- 按照第三章安装的相反步骤来拆卸所有配置

- 无论何时何地，请将可以回收和必须处理的部件分开，例如金属部件必须和塑料部件分开处理，而电路板电池也需要同样处理。

- 对不同材料进行分类并委托当地许可的公司进行回收和处理。

7）附加信息

本章将介绍个性化编程和如何查找ROAD200故障。

7.1）ROAD200控制器上有三个按钮，可以在测试和编程期间用于给出控制命令。

| RADIO | “RADIO”按钮可以控制ROAD200遥控器的遥控功能。 |
| --- | --- |
| Stop Set | “停止”按钮可以停止运行； 如果按下本按钮超过5秒钟，就进入编程状态。 |
| PP ▲▼ | PP按钮可以控制门的开关运行； 或编程时向上或向下移动编程选项。 |

7.2）编程

ROAD200控制器具有很多可编程功能。可以使用控制器上的2个按钮：[▲▼] [Set]设置这些功能，并由3个指示灯显示：L1，L2，L3。

ROAD200的可编程功能分成2级：

一级：这个功能在开-关模式下进行调试(激活或不激活)。此时，L2…L3每个指示灯代表一个功能。如果某个灯亮，则表示该功能被激活，反之则不激活。见表12。L1指示灯例外，它只属于二级编程功能。

二级：参数可以在一定数值范围(从1到3)内进行调整。此时，L1,L2,L3 每个指示灯代表一个参数数值（有3种可能的设置值）。请参考表15。

7.2.1) 一级编程功能（开-关功能）

| 灯 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| L1 |  |  |
| L2 | 电机转速 | 此功能允许电机转速为“快”“慢”两种。如果此功能未被激活，系统将默认为“慢”。 |
| L3 | 自动关闭 | 此功能可以使门在根据通行所需的时间后自动关闭。工程预设停留时间为30秒，但是也可根据需要将时间改成15秒或是60秒（见表15）如果此功能未被激活，系统将设定为“半自动” |

在ROAD200正常工作期间，L2和L3灯将会根据指示闪烁。例如，L3灯会闪烁当“自动关闭”功能将被激活。

7.2.2）一级编程（开－关功能）

所有一级功能的出厂设置均为“关闭”。可以随时进行修改，如表１４所示。请严格遵照下述步骤，连续两步操作的最大时间间隔为10s。如果超过该时间间隔，系统将自动退出编程并保存修改。

1. 按住[Set] 键（大约3秒）

2. 当L1灯开始闪烁时，松开[Set] 键。

3. 按[▲▼]键，直到要修改功能的指示灯开始闪烁。

4. 按[Set] 键，改变功能状态（慢闪=关；快闪=开）

5. 等待10s，自动退出编程。.

注释：第3步和第4步在每次编程时可以反复使用，将多个功能打开或关闭。

7.2.3）二级编程功能（调整参数）

| 输入灯 | 参数 | LED（等级） | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 电机力量 | L1 L2 L3 | 轻 略重 重 | 调节电机力量，适合门重。重型电机比较适合更厚重的门 |
| L2 | 逐步命令 | L1 L2 L3 | 开-停-关-开 开-停-关-停 共管模式 | 管理逐步输入或遥控第一通道的命令顺序（见表4和5） |
| L3 | 暂停时间 | L1 L2 L3 | 15秒 30秒 60秒 | 暂停时间，即自动关闭前耗去的时间。 本功能只在自动关闭激活时才生效。 |

注意：表示出厂设置。

设置“电机力量”时要特别注意，调整其它参数没有特别的限制：

• 不要用增加电机力量的方法去补偿门运行时不正常的摩擦力。过大的力量会危及系统安全运行或损坏门体。

• 如果要设置“电机力量”以减小系统的冲击力，每次调整后，都要再测量一下，看是否符合EN12445标准。

• 磨损和天气条件可能会影响门的运行，因此定期调整电机力量是必要的。

7.2.4）二级编程（调整参数）

表15中各参数的出厂设置用表示，任何时候都可以修改参数设置，如表16所示。操作时请严格遵照下面的步骤，因为连续两步操作的最大时间间隔为10s。如果超过该时间间隔，系统将自动退出编程并保存修改。

1. 按住 [Set] 键（约3秒）。

2. 当L1灯开始闪烁，松开 [Set] 键。

3. 按 [▲▼] 键，直到对应要修改的参数项的指示灯闪烁。

4. 按住 [Set] 键，在进行第5步和第6步时，也要一直按住。

5. 大约等3s后，对应要修改的参数的当前等级的指示灯亮。

6. 按[▲▼] 键，直到对应要求的参数值的指示灯闪烁。

7. 松开 [Set] 键。

8. 等待10s，自动退出编程。

注：第3步到第7步在同一编程过程中可以反复使用，修改多个参数。

7.2.5）一级编程示例（开-关功能）

示例中介绍了修改出厂设置，激活“高速（L2）”和“常闭功能(L3)”的操作步骤。

1. 按住 [Set] 键（约3秒）。

2. 当L1灯开始闪烁，松开 [Set] 键。

3. 按一下 [▲▼] 键， L2灯开始闪烁。

4. 按一下[Set] 键，改变L2灯对应功能的状态（电机转速），L2灯开始长闪。

5. 按一下 [▲▼] 键，L3灯开始闪烁。

6. 按一下[Set]键，改变L3灯对应功能的状态（自动关闭），L3灯开始长闪。

7．等待10s，自动退出编程。

完成以上操作后，L2和L3灯将会常亮，表示“高速电机转速”和“自动关闭”功能已经激活。

7.2.6）二级编程示例（调整参数）

示例中介绍了修改参数出厂设置，调整 “电机力量”，（L1灯进入，等级为L2）以及暂停时间增加到60s(L3灯进入，等级为L3)的操作步骤。

1. 按住 [Set] 键（约3秒）。

2. 当L1灯开始闪烁，松开 [Set] 键。

3. 按住 [Set] 键，在进行第4步和第5步时，也要一直按住。

4. 等待约3s，L3灯亮起，表示现在“电机力量”等级将会提升。

5. 按两下 [▲▼] 键，L2灯亮起，对应新的“电机力量”等级。

6. 松开 [Set] 键。

7. 按两下 [▲▼] 键，L3灯闪烁。

8. 按住 [Set] 键，并且在进行第9步和第10步时，也一直按住。

9. 约等3s，L2灯亮起，对应当前“暂停时间”的等级。

10. 按一下[▲▼] 键，L3灯亮起，对应新的“暂停时间”值。

11. 松开 [Set] 键。

12. 等待10s，自动退出编程

7.3）添加或移除设备

ROAD200自动系统可以随时添加或者移除设备。特别注意的是，可以 和“STOP”输入上接入各种不同设备，按照7.3.1章停止输入。

7.3.2) 停止输入

停止命令会立即中断运行(然后短暂反向运行)。常开输出和常闭输出的设备，以及8.2千欧恒定电阻输出的设备，如感应边，都可以连接到这个端子上。

在识别阶段，控制器会识别出连接到停止命令上的设备类型(参考4.3"识别门长");随后它在识别出的设备状态发生变化时发出停止命令。

只要做适当的处理，多种不同类型的设备都可以连接到停止命令上。

• 任意数量的常开(NO)设备都相互并联。

• 任意数量的常闭(NC)设备都相互串联。

• 几个8.2千欧电阻装置相互串连，最终电阻为8.2千欧。

• 常开（NO）连接可以和常闭（NC）与8.2千欧电阻设备的串连组合相并联。（这样就可以将三种不同类型的设备接在一起：常开、常闭和8.2千欧电阻）。

如果停止命令输入用来连接安全功能的设备，只有8.2千欧恒定电阻输出的设备才可以达到EN954-1标准的第3级，自动防止故障。

7.3.2）光感器

ROAD200控制器已经通过光感测试增加其安全性和可靠性，达到UNI EN954-1的标准。只有在所有设备连接好或者相关安全设备被激活的情况下使用。如果测试遇到干扰（太阳背射，断路等等），光感器将不会作用。

请按照以下图所示的连接方式安装感应器：

直接将接收器和输出器与控制器连接（1-4端子）

光感器电源线是直接与Phototest6-4输出端子连接。最大输出电流为100毫安。

按照光感器的说明，如果不能互相影响感应能力，请将两个光感器同步感应激活。

7.4）特殊功能

7.4.1）常开功能

永久打开功能作为控制器的一个特点，当逐步命令持续时间长3秒的时候，能使用户自行控制打开操作的时间。这一功能在任何逐步命令输入编程时都有效。详情见表15逐步命令功能参数。

7.4.2）强制运行

当任何一个安全配置出现故障，可以转换手动设置模式来移动门体。请参考“ROAD200开门电机用户指南和注意事项”中的“安全装置失灵时的控制”一节，以获取更多的信息。

7.5）与其他设备连接

如果用户需要给外接设备，如读卡头或带照明灯的钥匙开关等供电，可以按图27所示接通电源。电压范围是24Vdc -30％～＋50％, 最大电流为100mA。

7.6）故障指南

表19中介绍了可以帮助您解决在安装过程中可能出现的故障、错误，以及损坏的方法。

| 故障诊断 | 可能的原因和解决方法 |
| --- | --- |
| 遥控器不能控制门,并且遥控器上的 灯不亮。 | 检查遥控器的电池是否还有电，如有必要请更换电池。 |
| 遥控器不能控制门,但是遥控器上的 灯是亮的。 | 检查遥控器是否已正确存储在接收器里。按照以下的测试方法来检测信号发射：按下按钮并将LED灯对向正常工作的家庭电台电线，调频至108.5兆赫，将会听到波段的信号干扰声。 |
| 用户无法命令启动运行，并且 OK指示灯不闪烁。 | 检查ROAD200是否有230V的主电源供电。检查保险丝F1和F2是否烧断。找出故障原因，并用其它具有同样额定电流和参数的保险丝替换。 |
| 无法开始运行并且闪灯不亮。 | 确保该命令已正确接收。如果命令到达逐步输入端，则对应的“逐步”指示灯就会闪烁两次 |
| 无法开始运行但是闪灯闪烁好几次。 | 记录闪烁的次数,参照表21中相应数值的含义。 |
| 运行开始后立即短暂反向运行。 | 选取的电机力量可能太小不足以移动门。检查是否有障碍物，如有必要增加力量。 |

7.7）故障诊断

有些设备可以发出特殊的信号让您识别当前的操作状态或可能将出现的故障。

7.7.1）闪灯信号

运行过程中闪灯每秒闪烁一次。当出现故障时，闪烁频率加快；比如闪灯每闪烁2次暂停一秒。

| 快速闪烁 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 闪烁1次，暂停1秒，闪烁2次 | 触发了红外 | 运行开始时，有一个或更多的红外光感器触发。检查是否有障碍物。如果有障碍物阻止运行是正常的。 |
| 闪烁3次，暂停1秒，闪烁3次 | 激活“电机力量”的限制 | 在门运行过程中，受到过大摩擦力，找出该原因。 |
| 闪烁4次，暂停1秒，闪烁4次 | 激活停止输入 | 在门开始运动或运行过程中，“停止输入”被激活了，找出该原因。 |
| 闪烁5次，暂停1秒，闪烁5次 | 控制器的内部参数出现问题 | 等待至少30秒，然后给出指令。如果情况没有变化，则表示控制器出现了严重的错误，需要更换。 |
| 闪烁6次，暂停一秒，闪烁6次 | 超过了最大运行限制 | 等待几分钟，直到设置限制运行的设备降低到限制以下。 |
| 闪烁7次，暂停一秒，闪烁7次 | 内部电路出错 | 断开电路连接几秒钟后，再次连接。如果情况没有变化，则表示出现严重错误，必须更换电子卡。 |

7.7.2）控制器信号

ROAD200控制器上有一组指示灯，而每个指示灯都可以在正常运行或出现故障时发出特殊的信号。

| OK灯 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 灭 | 故障 | 确保主电源正常，检查保险丝是否烧断。如有需要，请更换同样型号的保险丝。 |
| 亮 | 严重故障 | 控制器出现了严重故障。尝试将控制器关闭几分钟，如果情况没有改变，则意味着电子线路板出现了故障，需要更换。 |
| 每一秒闪烁一次 | 一切正常 | 控制器正常工作。 |
| 快闪2次 | 输入状态已经改变 | 当以下输入：开启、停止、红外光感器触发或遥控器等发生状态变化时，属于正常范围。 |
| 闪烁几次暂停一秒 | 有多种原因 | 这种与闪灯信号一致，见表20 |
| OK灯 | 原因 | 解决方案 |
| 灭 | 激活停止输入 | 检查连接到停止输入上的设备 |
| 亮 | 一切正常 | 停止输入激活 |

| L1灯 | 描述 |
| --- | --- |
| 灭 | 在正常操作下表示正确 |
| 亮 | 持续 |
| 闪烁 | 正在进行功能设定 无线发送取消或者诊断 |
| L2灯 | 描述 |
| 灭 | 在正常操作下表示快“电机转速” |
| 亮 | 在正常操作下表示慢“电机转速” |
| 闪烁 | 正在进行功能设定 如果与L3灯一起闪烁，意味着用户必须执行门长识别程序 |
| L3灯 | 描述 |
| 灭 | 在正常操作下表示“自动关闭” |
| 亮 | 在正常操作下表示“自动关闭”未被激活 |
| 闪烁 | 正在进行功能设定 如果与L2灯一起闪烁，意味着用户必须执行门长识别程序。 |

7.8）附件

要了解这些附件的信息，请参考NICE产品目录。

8）技术参数

为了提高产品性能，Nice S.p.a保留在任何时候修改产品技术参数的权利，事先不需通知客户。无论如何，厂家都会为了长远的利益保证产品的性能和设备的使用寿命。所有参数均是在20摄氏度(正负5摄氏度)的室温下测得。

| 类型 | 家用滑动门电机，内置电子控制系统 |
| --- | --- |
| 齿轮 | Z：15；模数：4；齿距：12.5mm;节距：60mm |
| 最大推力 | 6Nm;对应门启动时的最大静摩擦力200N |
| 额定扭矩 | 3.3Nm，对应保持门体运动最大动摩擦力11N |
| 额定速度 | 0.26m/s ( 控制器允许值接近0.14m/s或者0.26m/s |
| 额定扭矩速度 | 0.18m/s |
| 最大运行周期数 | 30/天（控制器允许值接近于表1和表2的最大值） |
| 最大连续运行时间 | 7分钟（控制器允许值接近于表1和表2的最大值） |
| 运行限制 | 通常ROAD200可以驱动的门宽5m,门重200kg,如表1和表2所示。 |
| ROAD200主电源 ROAD200/V1主电源 | 230V交流电（+10%+15%）50/60Hz 120V交流电（+10%+15%）50/60Hz |
| 最大功率 | 150W（0.9A） |
| 绝缘等级 | 1（具有要求的安全接地） |
| 闪灯输出 | 可以接1个LUCYB闪灯（12V，21W灯泡） |
| 停止输出 | 可以接常开，常闭或8.2KΩ恒定电阻设备，自我识别功能（任何存储状态的改变都会发出停止命令） |
| 逐步输入 | 可以接常开设备（触电闭合就会发出逐步命令） |
| 无线输入 | 接52ohm的RG58 屏蔽线或者相同型号的电线 |
| 无线接收器 | 相关 |
| 可编程功能 | 2个开关功能和3个调节功能（见表12和14） |
| 认识功能 | 认识连接到停止输入上的设备（常开，常闭和8.2 KΩ恒定电阻设备），识别门长和计算减速点和部分开启点。 |
| 运行温度 | -20°C ÷ 50°C |
| 在酸性，碱性或爆燃性空气中使用 | 不能 |
| 保护等级 | IP44 |
| 尺寸和重量 | 330 x 195 h 277; 8Kg |

| 技术参数 | 对应的无线接收器 |
| --- | --- |
| 类型 | 4频道对应指令 |
| 频率 | 433.92MHz |
| 代码 | 固定数字码为12位代码，FLO型 数字滚动码为52位代码，FLOR型 数字滚动码为64位代码，SMILO型 |
| 电阻 | 52Ω |
| 灵敏度 | 优于0.5μV |
| 红外发射范围 | 从100米到150米。障碍物和电磁能影响范围的大小。 |
| 输出 | 按照表4和表5的要求 |
| 运行温度 | -20°C ÷ 50°C |

| 技术参数 | FLO2 | FLO2R-S | SM2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 2频道对应指令 |  |
| 频率 |  | 433.92MHz |  |
| 代码 | 固定数字码 12位代码，FLO型 | 数字滚动码 52位代码，FLOR型 | 数字滚动码 64位代码，SMILO型 |
| 按钮 |  | 2 |  |
| 电源线 |  | 12V交流电，23A蓄电池 |  |
| 电流 |  | 25mA |  |
| 电池寿命 |  | 估计根据指令20次/日，每次持续1秒，在20°C下。（在低温下电池效率将会降低） |  |
| 功率 |  | 100μW |  |
| 尺寸和重量 | 72 x 40 h 18mm; 30g | 72 x 40 h 18mm; 30g | Diameter 48 h14mm / 19g |
| 保护等级 |  | IP40 |  |
| 运行温度 |  | -40°C ÷ 85°C |  |

ROAD200电机的用户使用说明和注意事项

恭喜您选择了NICE产品。

NICE S.p.A为自动门，卷帘，遮阳篷提供配套组件：减速电机，控制器，遥控系统，闪灯，红外光感器及其它配件。NICE 公司使用一流的原材料和工艺，并且不断地开发具有新技术的，美观的和符合人体工学的产品，产品简单易用。您的安装人员将会根据您的需要从NICE的产品目录中选出最适合您的一款产品。然而，NICE并不提供整个自动系统，诸如流程分析、方案评估、材料选择以及安装等工作均需由您的安装人员完成。每个自动化系统都是独一无二的，只有您的安装人员具有相关经验和专业知识，创建一套根据您要求的特制的系统，专业的安装、并遵守现行规章将确保系统长期安全、可靠。一个自动化系统也很容易成为一个安全性很高的系统。只要按要求完成几个简单的操作，就可以确保它在今后的几年正常运行。即使您的自动化系统达到了规定的安全等级，但也不能完全消除“残余的危险”，也就是说，不负责或错误的使用方法也有可能造成危险。因此，我们会在下面给您一些建议，避免发生这些危险：

•在第一次使用您的自动化系统前，请向您的安装人员咨询残余的危险是怎样产生的，并花几分钟时间阅读一下安装人员给您的用户说明和注意事项手册。保管好该手册，以备将来使用，如果你要转让您的自动化系统时，请将该手册转交给您的客户。

•您的自动化系统将严格按照您的指令动作；不负责任的或错误的使用将会使它变得很危险：如果有动物或其它物体在它的工作范围内，请不要进行任何操作。

•儿童：一个自动化系统可以确保具有很高的安全性。因为它可以总是提供安全可靠的运行，并且当有人或物体通过时，它的安全监测装置会发出指令停止运行。然而，请不要让儿童在它附近玩耍，或让远程控制器远离他们，从而不让他们有机会使用本系统。请注意，这并非玩具。

•故障：如果您发现系统有任何异常情况，请立即断开系统电源并打开离合。请不要尝试自己修理，打电话给您的安装人员来处理：与此同时，一旦开门电机已经释放，本系统就可以象一个非自动门一样工作。

•维护：和所有的仪器一样，您的自动化系统也需要定期的维护以确保使用寿命和安全性。与您的安装人员一起制定一个常规的维修计划；对于通常的家用设备，NICE建议每6个月维护一次，这个周期也可根据使用频率来调整。所有的控制，维护或维修工作都只能由

合格的人员进行。

•不要修改系统的设置并且不要调整系统参数，即使您认为这易如反掌，这些应该是您的安装人员的工作。l

•最终检测，常规维护和任何的修理都必须由安装人员记录下来，并由系统的用户来保管。

唯一建议用户可以进行的维护是定期擦拭红外光感器的镜片，清除树叶和碎片，以防止它们妨碍自动系统的正常运行。为避免有人激活运行，释放自动系统(后面将详细介绍)。用略带潮湿的抹布擦拭。

•处理：在本系统寿命结束时，请让专业人员拆除。并根据当地法规对材料进行回收或处理。

• 如果发生损坏或电源故障，在您等待安装工人的同时(或者如果系统没有备用电池，而您在等待再次来电)，本系统可以被解锁，并如手动系统一样操作。Nice已将此设计得非常简单，用户无需费劲或使用任何工具。

手动运行和释放：在执行此操作前，请注意只有在门停止移动时才可进行此操作。

- 推开锁盖

- 插入钥匙并顺时针旋转

- 拉出释放柄

- 手动移动门体

闭锁: 逆向执行相同的步骤。 .

安全装置失灵时的操作：如果安全装置失灵，仍然可以控制门体移动。

• 操作控制装置(遥控器或者钥匙开关等)。如果安全装置动作，门体将会正常开启或关闭，否则只是闪灯闪烁几次，而不开始运行(闪烁的次数与运行无法启动的原因的有关)。

• 如果是这样，请在3s内重新给出控制命令，并保持命令一直存在。

• 大约2s后，门体将在"手动设置"模式下启动运行。只要命令存在，门体就将保持运行状态；而一旦命令消失，门体就将停止运行。

如果安全装置出现故障，请尽快维修自动系统。

更换遥控器电池：如果使用一段时间后，您的遥控器不能正常工作或更本不能工作，可能只是电池没电了（根据使用的型号不同，可以使用几个月到一年甚至更久)。如果是这样，您会发现遥控器指示灯的灯光很微弱、或者只亮一下、或者根本不亮。在向安装人员求助之前，您可以先自己尝试用可以正常运行的遥控器中的电池替

换它：如果问题确实是由于电池没电了，您只需要用一个同样型号的电池更换它即可。

电池中含有污染性物质：不要把它们和其它废弃的原材料放在一起，而要根据当地的规章进行处理。

您满意吗？如果您希望为您的家里添置新的自动系统，请与安装人员联系。而我们Nice也会向您提供专家级的建议，以及市场上最先进的、最流行的和兼容性最强的产品。

感谢您阅读这些建议，我们相信您肯定会对您的新系统

非常满意：如果您有任何需求，请同您的安装人员联系。