THOR使用说明书及配件目录

型号及特征:

| THOR1551 | 齿轮马达用于门重量小于等于1500公斤,230v自通风马达带机械离合器,内置于控制装置. |
| --- | --- |
| THOR1561 | 齿轮马达用于门重量小于等于1500公斤,230v自通风马达带机械离合器,无控制装置. |

技术参数：

|  | 单 位 | THOR1551 | THOR1561 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电电源 | 50HZ 60HZ | 230+10% 230-10% | 380+10% 380-10% |
| 电流 | A | 1,5 | 1,2 |
| 功率 | W | 330 | 700 |
| 保护等级 | IP | 43 | 43 |
| 启动电容 | Uf | 25 | / |
| 速度 | m/sec | 0,16 | 0,16 |
| 输出扭矩 | N/M | 20 | 35 |
| 环境温度 | (C | -20+70 | -20+70 |
| 工作强度 | % | 40% | 50% |
| 重量 | Kg | 12,5 | 12 |
| 过热保护温度 | (C | 140 | 140 |
| 最大门体重量 | Kg | 1500 | 1500 |
| 绝缘等级 |  | 1 | F |
| 最大推力 | N | 800 | 1000 |

曲线的最大用处:

曲线可以使你根据使用频率制定工作时间.出于安全原因的考虑,请保持在曲线下端.

简单的说,曲线的最大用处是在工作时间和数量,所有暂停间的百分率.数据:房间温度20摄氏度,暴露在太阳射线或房间温度的提升,都是影响因素并会降低曲线.

一、安装前检查

1）认真阅读说明书。

2）开始安装前，需确认门体安装正确，结实。

3）确认门体在整个行程中，没有摩擦阻力点。，更没有出轨的危险。

4）查看是否安装了门体安全胶条。

安装示意全图

1）探测器支架         2）光电探测器       3）钥匙开关或数字密码键盘

4）警示牌           5）闪灯                6）遥控接收器天线

7）THOR主机        8）电源线              9）限位开关

10）齿条            11)主开关               12)差额开关

用户须知:

安装时,用户必须被告知:门打开和所有由于使用不当引起的危险.用户必须避免将自己置于危险地区,也就是当门移动时,不应站在门的活动范围内,阻止门的移动.儿童不应在门附近玩.

所有的维修,定期检查必须由专业技术人员进行.

-如有不正常情况,请不要自行处理,应通知安装者

-用户仅能进行手动操作.

二、主机外型尺寸

三、人工操作

1）拨开钥匙盖板。

2）插入钥匙，顺时针旋转90(（图2）

3）用钥匙将离合器拉出，至与机器垂直。（图3）

四、安装基座底盘

用手拧下螺丝,有4个膨涨. 在底盘中插入4个螺栓.

对电线管道用一个或多个外罩.

在混凝土中插入底盘,注意水平.

注意观察底盘到架子的距离(因为你必须事先知道零件是否被焊接好),所以 你必须注意槽口是否固定在齿轮马达上.

五、安装主机

1）松开主机上盖两端螺丝，打开上盖。

2）将主机放于基座底盘上。

3）拧紧4根螺栓，如果你要调整马达齿轮的高度(最大10mm),否则不要使用.

4）固定4个垫圈

5）拧紧M12螺丝放低相反的螺丝,用19mm板手.

6)将螺丝盖放回.

固定架子

选择手动操作.

将第一个架子放在齿轮上.将它锁到门上.

确保正确的安装位置.

在架子和齿轮间