Mindy A400安装说明（部分）

- 请依据黄色单页说明书，进行控制器接线

- 阅读时请务必参看英文说明书所示图例

- 安装前务必至少完整阅读一遍完整的说明书

  - 寻找机械限位

如果是未使用过的控制器，寻找程序将自动激活；如果该程序已经被执行过，必须先清空存储器（见4.1 记忆删除），方可再次激活。查看存储器状态：关断控制器电源再通电，如果所有的Led快速闪烁10秒，存储器为空；如果仅闪烁3秒，则存储非空。

2.5.1) 自动寻找

此过程完全自动，通过测量电机负载探测机械开关限位。

*在有些极端情况下，电机电流的变化很难正确测定，调整电流敏感度设定或采用计时运行，见2.5.2节。

°自动寻找开始前，确定所有的安全装置是否正常（STOP,PHOTO 和 PHOTO1）。在搜寻过程中，如果光感器被触发或有命令输入，搜寻将立即中断。

°门应处于半开状态（并非准确位置，打开一些即可）

°压PP键（P2）开始自动搜寻

包括以下步骤：

－电机打开少许，先是M2然后是M1

如果电机不启动或者首先启动的不是M2，按STOP键（P1）中断，检查接线。

－M1关直至到达关闭限位

－M2关直至到底关闭限位

－M2开

－编程设定的延时过后，M1开

如果延时不够，按STOP键（P1）中断搜寻，调整时间（见4.2节）

－测量电机到达开门限位所需的时间

－完全关闭

电机多次分时启动，以保证足够的延时，避免门叶碰撞。

－搜寻结束，存储测量的时间

所有这些步骤必须按部就班的进行，不应有任何中断。若非如此，此过程将不能正确进行，必须压STOP键(P1)中断。检查接线，重新搜索。如果必要，调整电流敏感等级。（见4.2节）

！电流敏感度测定的工作原理，是以电机吸收电流的变化量为基础的； 如果电机刚开始运行就不动了，说明门叶已经到达机械限位，此时电流没有足够的变化，障碍物也不能被检测。

2.5.2)搜寻机械限位，电流敏感度检测禁用

如果电流检测装置不能正常工作，控制器可以按定时的工作周期，完全不考虑电流敏感度。（如何禁用电流敏感度见4.2节）

在这种情况下，安装人员必须让控制器知道何时到达机械限位。

°寻找开始前，确定所有的安全装置是否正常（STOP,PHOTO 和 PHOTO1）。

°门应处于半开状态（并非准确位置，打开一些即可）

°压PP键（P2）开始搜寻

包括以下步骤：

－电机打开少许，先是M2然后是M1

如果电机不启动或者首先启动的不是M2，按STOP键（P1）中断，检查接线。

－M1关直至到达关闭限位

°当M1到达关闭限位时压PP

－M2关直至到达关闭限位

°当M2到达关闭限位时压PP

－过一会M2开

°当M2到达开门限位时压PP

－过一会M1开

°当M1到达开门限位时压PP

－等待一会运行一个完整的关闭过程

电机多次分时启动，以保证足够的延时延时，避免门叶碰撞。

－搜寻结束，存储测量的时间

所有这些步骤必须按部就班的进行，不应有任何中断。安装人员仅需在必要的时候按下PP键。如果过程将不能正确进行，压STOP键(P1)中断。如果安全装置被触发或有命令输入，搜寻将被中断。

4		编程

下面描述的各编程功能都可以在编程模式下完成设定，功能和参数设定都可自动存储。

4.1	 	记忆删除

每次新的编程都会改变以前的设定，通常不必使用“全部删除”功能。

如果需要，以下操作可以删除全部记忆：

！删除后，必须重新搜寻机械限位，所有的功能设定将恢复为预设值。

表 A1		记忆删除

- 切断电源

- 按住P1、P2键

- 接通电源

- 等待至少3秒，松开P1、P2

N.B: 如果记忆被正确删除，所有的Leds将会熄灭1秒

4.2	 编程

仅用P1、P2 两个键就可以完成全部编程。

此时5个输入Led显示所选参数的设定情况。

图示Leds状态表明，全自动、预闪和电机M1开门延时功能已被激活。

编程分为两级：

●一级编程，可以激活或取消各个功能。每个Led对应一个功能，如果Led亮说明该功能已被激活，如果Led灭说明该功能已被取消。

Led 1：全自动

Led 2：共管功能（开启过程中不接受任何控制信号，关闭中可以接受任何控制信号）

Led 3：预闪（该功能将在门启动前激活闪灯，可编程设定时间为2，4，6，8或10秒）

Led 4：光感器触发结束后4秒自动关闭，即用户通过后4秒门自动关闭

Led 5： 开门时电机M1动作延时

- 从一级编程模式直接进入二级编程，设定各功能参数值，每个Led分别对应不同的参数值

| 一级编程： |
| --- |
| Led1 全自动 | Led2 共管功能 | Led3 预闪 | Led4 光感器触发结束后4秒关闭 | Led5 开启时M1延时 |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
| 二级编程： |
| 暂停时间 Led1: 5s Led2: 10s Led3: 20s Led4: 40s Led5: 80s | 辅助输入（对应接线端子23，AUX） Led1:部分开I Led2:部分开II Led3: 只开 Led4: 只关 Led5:光感器2 Led全灭: 辅助输入无效 | 预闪时间 Led1：2s Led2：4s Led3：6s Led4：8s Led5：10s | 电流敏感度 Led1: 一级 Led2: 二级 Led3: 三级 Led4: 四级 Led5: 五级 Led全灭：电流敏感度无效 一级＝最敏感 五级＝最不敏感 | 延时 Led1: 2s Led2: 4s Led3: 6s Led4: 8s Led5: 10s |

4.2.1) 一级编程

一级编程可以激活或取消功能。

一级编程状态下OK灯总是亮的，各输入Led显示相应功能是否被激活。

Led闪烁表明该功能已被选取，快速闪烁状态该功能被取消，慢闪则该功能已被激活。

表B1	进入一级编程

- 压住P1、P2键至少3秒，进入编程模式，所有的Led快速闪烁

表B2 激活或取消一项功能

- 反复按P1，直到与该功能对应的Led开始闪烁

- 压P2激活或取消该功能。如果Led快速闪烁则该功能已被取消，慢闪则该功能已被激活。

表B3 退出一级编程并保存修改

- 压住P1、P2至少3秒

表 B4 提出一级编程不保存修改

- 压住P1至少3秒，或等待一分钟，或断开电源

4.2.2）二级编程

二级编程用来设定功能参数。必须先进入一级编程，才可以进入二级编程。二级编程时，当输入Led显示选中的参数时，OK灯快速闪烁。

表C1，进入二级编程

- 进入一级编程，压住P1和P2至少3秒

- 揿P1选择功能，直至与要设定功能对应的Led开始闪烁

- 压住P2至少3秒，进入二级编程

表C2，选择参数

反复压P2，直至与该参数对应的Led闪烁

表C3，返回一级编程

- 按P1

表C4，退出一级编程并保存修改（包括二级编程的修改）

- 压住P1、P2至少3秒

表C5，退出一级编程不保存修改（包括二级编程的修改）

- 压住P1至少3秒，或等待一分钟，或断开电源

4.2.3) 一级编程举例

下面举例说明如何使用一级编程激活或取消一项功能，以激活“通过光感器后关闭”和取消“开门延时”为例。

- 压住P1、P2至少三秒，进入一级编程

- 压三下P1，第四个输入Led开始闪烁（此时应为快速闪烁）

- 压P2激活“通过光感器后关闭”功能（此时应为缓慢闪烁）

- 压一下P1，第五个输入Led开始闪烁（此时应为缓慢闪烁）

- 压一下P2，取消“开门延时” （此时Led应缓慢闪烁）

- 压住P1、P2至少3秒，退出编程模式并保存修改

4.2.4)二级编程举例

下面举例说明如何使用二级编程修改参数设定，以修改禁用“电流敏感度”为例。

- 压住P1、P2至少三秒，进入一级编程

- 压三下P1，第四个输入Led开始闪烁（此时应为快速闪烁）

- 压住P2至少3秒，进入二级编程

- 压四下P2，输入Led全灭（电流敏感度失效）

- 按P1返回一级编程

- 压住P1和P2至少3秒，退出编程模式并保存修改

4.2.5)编程图表

下图所示为完整的编程过程，图示为功能状态或参数的预设值（即出厂时的初始值或记忆删除后的值）

自动关：20秒后

开门延时：4秒

预闪：禁用

辅助输入：部分开I（仅启动M2）

电流敏感度：二级

7）如果发生下列情况如何处理

自动搜寻过程没有运行过，但却不能启动或运行不正常

°要激活自动搜寻功能，所有的安全装置必须正常，另外特别检查连接到PHOTOTEST的光感器。

°确保自动搜寻过程中没有命令输入

°若要自动搜寻正常运行，输入Led状态必须如下图所示，OK灯必须每秒闪烁1次